CCTP (cahier des clauses techniques particulières) séparateur de boue magnétique.

Il sera installé sur le retour de chaque chaudière mural un filtre séparateur de boue magnétique pivotant à chambre cyclonique en laiton nickelé de marque Giacomini REF R146C.

Données Techniques.

Corps en laiton matricé CW617N-UNI EN 12165 nickelé.

Raccordement en 3/4

Chambre cyclonique.

Filtre 300 microns acier inox AISI 304.

Aimant séparateur de boue néodyme N42H de capacité magnétique de 13 000 Gauss.

Plage de température : 5-90c°.

Pression max. d’exercice 10 bar.

Fluides admissibles : eau. Solutions glycolées ( max. 50% de glycol ).